## Slide 1: تفسیر عکسهای هوایی
عکسبرداری هوایی ، تکنیکی نسبتا" جدید است که تاریخ آن کم و بیش مقارن با پیدایش هنر و علم عکاسی و همچنین صنعت هوانوردی است. اولین گزارش کتبی اختراع فن عکاسی به آکادمی علوم و هنرهای فرانسه به سال 1839 باز می‌گردد. برای اولین بار فردی فرانسوی به نام لوئیس داگور (Luis Daguevre ) روش استفاده از فن عکاس را اختراع کرد. اولین عکس‌ هوایی که در دنیا گرفته شد از طریق بالون و بوسیله شخصی به نام نادار Nadar در سال 1858 میلادی صورت گرفت. با اختراع هواپیما و جنگنده‌های نظامی و پیشرفت‌های هوایی در طول جنگهای اول و دوم جهانی و نیاز به تهیه نقشه‌های دقیق به منظور هدفهای نظامی ، عکسبرداری هوایی رو به توسعه گذاشت. گفتنی است که استفاده عظیم از عکسهای هوایی در امور نظامی در طول جنگ اول بوده در حالیکه برای مصارف غیر نظامی در جنگ جهانی دوم بطور وسیع آغاز شد.
تهیه و تنظیم: منصور حسن پور کارشناس فتوگرامتری
تاریخچه

## Slide 2: امریکایی ها بعد از 70 سال اشنایی با انواع دوربین ها و تکنیک های عکس برداری هوایی ، اولین متخصصانی بودند که کشورمان را با ادبیات عکس برداری هوایی اشنا کرده و انجام پروژه های عکس برداری هوایی را در ایران برای اولین بار شروع کردند . در سال 1314 شمسی اریک اشمیت امریکایی به منظور انجام مطالعات باستانشناسی و بناهای تاریخی افتخار نخستین پرواز هوایی را بر روی ایران برای تهیه عکس های هوایی از ان خود کرد، وی همچنین اولین عکس هوایی مایل را در 27 شهریور همان سال از محلی به نام دروازه شمال شهر تهران از ارتفاع 915متری گرفت که ابعاد عکس هوایی مذکور 13*18 سانتی متر بود.

## Slide 3
اولین عکسبرداری هوائی در ایران در سال ۱۳۳۱ از حوزه زاینده رود اصفهان توسط شرکت K.L.M به منظور انجام امور عمرانی آن حوزه انجام گرفت. از سال ۱۳۳۲ با آغاز فعالیت سازمان نقشه برداری کشور، به صورت پیوسته عکسبرداری هوایی انجام گرفته‌ است
بطور کلی عکسبرداری پوششی کشور ( از تمامی مناطق کشور ) در مقیاس‌های پنجاه و پنج هزارم مربوط به دهه سی هجری شمسی، بیست هزارم مربوط به دهه چهل و چهل هزارم مربوط .به دهه هفتاد انجام گرفته است. همچنین عکسبرداری هوایی ده‌هزارم و پنج هزارم از اکثر شهرهای کشور از سال 1335تا کنون توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام گرفته است

## Slide 4: سری دوم عکسبرداری پوششی ایران توسط سازمان نقشه برداری کشور با مقیاس 1:20000 از سال 1343 (1964 میلادی) آغاز و تا سال 1349بخش عمده ای از کار انجام گردید. با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران) و نیز ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 16/7/1373، یکی از منابع قابل استناد در زمینه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، عکس های هوائی پوششی کشور در سالهای 1345 تا 1349 می باشد.
اولین سری عکسهای هوائی سراسری ایران را یک شرکت آمریکائی در سال 1955 تا 1957میلادی (1334 تا 1336هجری شمسی ) با مقیاس 1:50000 و 1:55000 تهیه کرد. در این پروژه تکمیل و برطرف کردن نواقص مربوط به مناطق مرزی، 13 سال بطول انجامید . اصلی ترین هدف در این عکسبرداری تهیه نقشه پوششی 1:50000 و 1:250000 بود.

## Slide 5
در شکل روبرو وضعیت عکسهای هوائی 1:20000 مذکور و سازمان متولی واگذاری آن نشان داده شده است.

## Slide 6: در سالهای اخیر و با پیشرفت تکنولوژی تصویر برداری رقومی که بصورت رنگی در 4 باند آبی، سبز، قرمز و مادورن قرمز انجام می‌گیرد، تحولی بزرگ در تهیه نقشه‌های شهری و اطلاعات مکانی ایجاد گردیده است. عکسبرداریهای سازمان نقشه برداری تا سال 1389 بصورت آنالوگ و سیاه و سفید بوده است ولی از ابتدای سال 1390 به بعد عکسبرداری هوائی بصورت رقومی و در چهار باند برداشت شده است.
در راستای تفاهم نامه قرارداد فی مابین سازمان نقشه برداری کشور با سازمان جنگلها و مراتع با هدف تهیه نقشه کاداستر اراضی، عکسبرداری هوایی رقومی از استانهای مختلف کشور انجام شده است. این عکسها از ارتفاع حدود 2800 متری سطح آبهای آزاد و با دوربین Ultracam XP که روی هواپیمایDornier نصب می‌باشد، انجام گردیده است

## Slide 8
تعاریف:
تفسیر:مراحل کشف، مرزبندی و شناسایی عوارض و یا شرایط تصویری و سپس قضاوت واتخاذ تصمیم گیری میتواند علم و هنر تفسیر را تشکیل دهد.
عکس هوایی عمودی: عکسی که از یک جایگاه هوایی از زمین گرفته شده و محور دوربین در لحظه عکسبرداری عمود بر زمین بوده و یا انحراف آن از حالت عمودی کمتر از 3 درجه است.
عکس هوایی مایل: عکسی که از یک جایگاه هوایی از زمین گرفته شده و انحراف محور دوربین نسبت به زمین بیش از سه درجه است.

## Slide 9: Various types of aerial photographs

## Slide 10: محاسن عکس هوایی عمودی
مقیاس ثابت
اندازه گیری ها ساده تر و دقیق تر از عکس مایل
کاربرد به عنوان نقشه
مناسب تر برای تفسیر و برجسته بینی

## Slide 11: محاسن عکس هوایی مایل
نمایش ناحیه بزرگتری روی یک عکس
جلوه برخی پدیده ها برای مفسر آشنا تر است.
برخی پدیده ها که روی عکس عمودی دیده نمی شوند ممکن است روی عکس مایل دیده شوند. (مانند حالت پوشش ابر و شفافیت)

## Slide 12: تفاوت نقشه و عکس هوایی از نظر سیستم تصویری
  در روی نقشه عوارض و اشیاء به لحاظ هندسی و پلانیمتریک دقیق هستند. مکان عوارض و پدیده ها نسبت به یکدیگر دقیقا همان چیزی است که روی سطح زمین است؛ با این تفاوت که به یک نسبتی کوچک شده است (مقیاس)
  این دقت و صحت نتیجه سیستم تصویر آن است که عمودی است:
  در نقشه مقیاس ثابت و واحدی وجود دارد.

## Slide 13
از طرف دیگر عکسهای هوایی با استفاده از سیتم تصویری مرکزی به وجود می آیند. لذا موقعیت و هندسه اشیا و پدیده های روی عکس نسبی است:
یعنی به این بستگی دارد که این عکس از کجا گرفته شده و این پدیده نسبت به محل گرفتن عکس در کجا واقع شده است.
لذا عکس های هوایی دارای جا به جایی و تابیدگی است:

## Slide 14
تفاوت نقشه و عکس هوایی از نظر سیستم تصویری

## Slide 15: پدیده جابه جایی در عکسهای هوایی
اگر نقشه یک منطقه را روی کاغذ شفاف (کالک) چاپ یا رسم نماییم و این کاغذ شفاف را روی عکس هوایی هم مقیاس همان منطقه قرار دهیم،
خواهیم دید که نقاط مشترک دو تصویر روی هم منطبق نمی گردند که این انحراف نقاط مشابه را
جا به جایی در عکس هوایی گویند.

## Slide 16: دلایل جا به جایی
توپوگرافی
Topographic Displacement
افقی نبودن صفحه فیلم: تیلت
Tilt Displacement
اشکال فنی دوربین
Lens distortion

## Slide 17: تعاریف:
نقطه اصلی Principle Point:
تصویر عمودی مرکز منطقه عکسبرداری (پرسپکتیو) روی سطح فیلم که با حروف pp مشخص میگردد.
نقطه شاقولی یا نادیر Nadir:
خط شاقولی که از مرکز پرسپکتیو بگذرد، سطح فیلم را در یک نقطه قطع میکند. این نقطه را نادیر یا نقطه شاقولی گویند که با حروف N.P مشخص میگردد.
نقطه مابین :Isocenter
وقتی صفحه فیلم کاملا افقی نباشد، نقطه اصلی و نقطه شاقولی بر یکدیگر منطبق نبوده و فاصله دارند. نقطه مابین از محل برخورد نیمساز دو خط تشکیل دهنده نقطه شاقولی و نقطه اصلی با صفحه فیلم حاصل می گردد.

## Slide 19
در عکسهای هوایی قائم؛ یعنی وقتی صفحه فیلم کاملاً افقی باشد، نقطه اصلی و نقطه شاقولی بر یکدیگر منطبق بوده و نقطه مابین هم وجود ندارد.

## Slide 20: خط شاقولی

## Slide 21: جابه جایی در اثر اختلاف ارتفاع (توپوگرافی)
جابه جایی شعاعی نقاط نسبت به مرکز نادیر یا نقطه شاقولی
برای نقاط مرتفع تر از سطح مقیاس متوسط به طرف خارج از مرکز
برای نقاط پایین تر از سطح مقیاس متوسط به طرف نقطه شاقولی

## Slide 22
برای نقطه ای که در مرکز منطقه مورد عکسبرداری و درست زیر عدسی دوربین قرار دارد؛ جابه جایی وجود ندارد.

## Slide 23: عوامل موثر در مقدار جا به جایی
دوری و نزدیکی نقطه مورد نظر از مرکز فیلم:هر چه نقطه از مرکز فیلم دورتر باشد مقدار جا به جایی بیشتر است.
اختلاف ارتفاع نقطه مورد نظر از سطح مقیاس متوسط: هرچه اختلاف ارتفاع بیشتر جا به جایی بیشتر است.

## Slide 24: تاثیر فاصله کانونی در جا به جایی
فاصله کانونی دوربین عکسبرداری هوایی اثر مستقیم در میزان جا به جایی دارد.
هر چه فاصله کانونی کمتر باشد:
جا به جایی بیشتر است
هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد:
جا به جایی کمتر است

## Slide 25
در مناطق کوهستانی که اختلاف ارتفاع زیاد و شدیداً متغیر است؛ تاثیر فاصله کانونی چشمگیر است و لذا دوربین یا فاصله کانونی کم مناسب نیست.

## Slide 26: فرمول محاسبه میزان جا به جایی

## Slide 27: حل مسئله

## Slide 28: حل مساله
اگر ارتفاع پرواز تا سطح مقیاس متوسط برابر با 4500 متر و نقطه A؛ 250 متر پایین تر از سطح مقیاس متوسط باشد؛ و فاصله تصویر این نقطه در روی عکس تا مرکز عکس 50 میلیمتر باشد؛ مقدار جابه جایی چقدر است؟

## Slide 29: عامل دوم جابه جایی:افقی نبودن صفحه فیلم(tilt)
اگر صفحه فیلم کاملاً افقی نباشد در تصویر جا به جایی به وجود می آید.
اهمیت این عامل از عامل اول (اختلاف ارتفاع) کمتر است.
مقدار این جا به جایی با زیاد شدن فاصله از مرکز عکس بیشتر می شود.
حداکثر انحراف قابل قبول صفحه فیلم از حالت افقی 3 درجه است.

## Slide 30: جابه جایی در اثر افقی نبودن صفحه فیلم

## Slide 31: عامل سوم جابه جایی: اشکال فنی دوربین
مانند تابیدگی عدسی Distortion
امروزه دوربینهای مدرن و عدسی های بدون تابیدگی داریم که به Distortion Free مشهورند و این جابه جایی تقریباً از بین رفته است.
این جا به جایی نسبت به نقطه اصلی عکس (Principle Point) شعاعی است.
سایر اشکالات فنی مولد جابه جایی:
    خرابی پلک دوربین
    تغییر بعد فیلم
    مسطح نبودن فیلم در لحظه عکسبرداری

## Slide 32: اثر تابیدگی عدسی روی عکس

## Slide 33: دوربین عکسبرداری هوایی

## Slide 34: دوربینهای مدرن و عدسی های بدون تابیدگی

## Slide 35: انواع عکسهای هوایی
1-عکسهای هوایی انالوگ:توسط دوربین های انالوگ مثل RC20،RC30 و....اخذ و بصورت هارد کپی روی نوارهای فیلم خام ذخیره میگردد و در تاریک خانه های عکاسی پس از ظهور بصورت دیاپوزتیو ذخیره میگردد ودر نهایت پس از اسکن با فرمت TIF ذخیره میگردد.
2-عکسهای هوایی دیجیتال و ماهواره ای:عکسهای هوایی دیجیتال توسط دوربین های روقومی اخذ وبصورت سافت کپی با فرمت TIF، jpgذخیره میگردند.
در عکسهای هوایی دیجیتال اطلاعات عکسها در قالب یک فایل متنی((header کنار عکسها توسط گروه پروازی قرار داده میشود،همچنین در تصاویر ماهواره ای سنجنده های ماهواره ای تصاویر را بصورت سافت کپی ذخیره و در فرمتهای TIF ، jpgبه همراه فایل متنی ((header شامل اطلاعات تصاویر قابل ارائه میباشند.

## Slide 36: دو ویژگی مهم تصاویر دیجیتال
عکسهای هوایی با دو ویژگی مهم gsdوgrd قابل شناسایی میباشند.
gsd (Ground Sample Distance) فاصله نمونه برداری زمینی است. این مفهوم به فاصله بین دو مرکز پیکسل متوالی بر روی زمین گفته می شود.
هر چه ابعاد GSD بزرگتر باشد وضوح تصویر کمتر و جزییات کمتری قابل مشاهده است.
(Ground Resolution Distance) grdشامل وضوح طیفی تصاویر هوایی میباشد که به عوامل مختلفی از جمله شرایط نوری محیط زمان تصویر برداری ، ارتفاع پرواز ،حساسیت سنجنده(ccd) و...بستگی دارد که معمولا مقدار ان 1.4 gsd میباشد در دور بینهای غیر متریک اما در دوربینهای متریک این نسبت یک میباشد.

## Slide 37: اطلاعات حاشیه ای عکسهای هوایی انالوگ:
شماره رن پروازی
شماره عکس
فاصله کانونی
آلتیمتر یا ارتفاع سنج
ساعت
تراز
شماره دوربین
سال عکسبرداری
فیدوشال مارک

## Slide 38: شماره عکس
    شماره های پشت سر هم عکسها
    شماره رن جهت تهیه (فتواندکس)

## Slide 39: فاصله کانونی
بر حسب میلیمتر تا صدم بیان میشود.
کاربرد:
  محاسبه مقیاس عکس
  تنظیم دستگاه تبدیل عکس هوایی به نقشه
  دوربینهای انالوگ:
154/34 153/92 153/16 برای عکسهای 1:55000
152/87 برای عکسهای 1/20000
دوربینهای اولتراکم: 100.5
دوربینهای پهپاد:حدود 10 تا 20

## Slide 40: علائم کناری عکس(فیدوشال مارک)
به صورت ضربدر در گوشه های عکس
به صورت شکاف مثلثی شکل در وسط اضلاع
کاربرد: تعیین مرکز عکس هوایی

## Slide 41: ساعت
اطلاع از زمان دقیق عکسبرداری
تجزیه و تحلیل سایه
تعیین فاصله زمانی بین دو عکس پشت سرهم

## Slide 42: تراز
تعیین تقریبی انحراف دوربین( tilt)

## Slide 43: منطقه قابل قبول از نظر دقت اندازه گیری روی عکسهای هوایی
بهترین منطقه جهت اندازه گیریها روی عکسهای هوایی منطقه محصور بین مراکز دو عکس متوالی میباشد.
استفاده از زوج عکس متوالی جهت استخراج منطقه بین دو عکس متوالی ضروری میباشد.

## Slide 44: عوامل ماثردر درک و تفسیر عکسهای هوایی
1-حساسیت ترکیب و فیلم و فیلتر
2- عکس گیری و عمل اوردن فیلم
3-فصل سال در زمان عکس برداری
4-ساعت عکس برداری هوایی
5-اثرات اتمسفر
6-مقیاس تصویر
7-حرکت تصویر در لحظه عکس برداری
8-قدرت تجزیه پذیری مجموعه سیستم ضبط و تصویر
9-پارالاکس استریوسکوپی
10-قدرت دید و درک تشخیص مفسر
11-ابزار و تکنیک تعبیر و تفسیر
12-کمک های اموزشی
13-gsd وgrd در عکسهای رقومی

## Slide 45: در فرایند تفسیر عکسهای هوایی مفسر معمولا هفت کار را انجام میدهد
اشکار سازی
شناسایی و تشخیص
تحلیل
قیاس
طبقه بندی
ایده ال سازی
تعیین صحت

## Slide 46: طبقه بندی عوارض مصنوعی و طبیعی زمین
عوارض بلوک ساختمانی
عوارض سطح معبر
عوارض گیاهی
معابر بین شهری
عوارض آبی
عوارض ارتفایی
خطوط انتقال

## Slide 47: عوامل اصلی شناخت و تشخیص پدیده ها
شکل:مقایسه تصویر اجسام در عکسهای هوایی قائم با انچه در طبیعت به چشم انسان اشنا میباشد گاهی بسیارشگفت انگیز و برای تفسیر مشکل است بنا بر این عادت دادن و تطبیق چشم به دید عمودی و از بالا نسبت به عوارض زمین درست مثل زبان تازه ای است که انسان می اموزد ،شکل اجسام و پدیده ها یکی از عوامل اصلی شناسایی عوارض زمین بر روی عکسهای هوایی میباشد.

## Slide 48
شکل زمین Baseball و فوتبال

## Slide 49
تفکیک خانه های سازمانی از ساختمان کارخانه و ...

## Slide 50: تن عکس:
تن عکس عبارت است از سفیدی یا سیاهی نسبی که حاصل انعکا سهای نور بوسیله اجسام است
برای عکسهای سیاه و سفید تن یک عامل اساسی است، که ترکیب ان با سایر عوامل شناخت،عوامل
اولیه شناسایی عوارض و انجام تفسیر را تشکیل میدهد.

## Slide 51: اختلاف تن در زمینهای زراعی دارای محصول و بدون محصول

## Slide 52
درجه تاریکی و روشنی Tone
عمق آبهای کم عمق و میزان رطوبت خاک
نیز از طریق درجه تاریکی و روشنی قابل
تشخیص می باشد.

## Slide 53
پوشش گیاهی از زمینهای خالی کاملاً قابل تفکیک می باشد.
درجه تاریکی و روشنی Tone

## Slide 54
بعنوان مثال در زمستان و نزدیک بهار کاج و صنوبر تیره تر دیده می شوند.
درجه تاریکی و روشنی Tone

## Slide 55
معمولاً آب بدلیل عدم انعکاس نور و جذب آن تیره می باشد و سنگ و خاک روشن می باشند.
درجه تاریکی و روشنی Tone

## Slide 56: رنگ:
هرجسمی که مقداری ازامواج نورانی را منعکس میکند دارای رنگ است،چشم انسان قادر است 100 برابر بیشتر
فام رنگ را نسبت به تن خاکستری تشخیص دهد بنا بر این عامل رنگ خصوصا در عکسهای رنگی ماهواره ای
در شناسایی عوارض و جزئیات ان کمک بیشتری می نماید

## Slide 57
با ترکیب دو پارامتر Tone و رنگ می توان تفسیر دقیقی از عوارض ارائه داد.

## Slide 58
با استفاده از تصاویر مادون قرمز رنگی می توان علاوه بر نوع حتی سن محصولات کشاورزی را نیز تخمین زد.
یکی از کاربرد های عمده تصاویر ماهواره ای LandSat تخمین میزان محصولات کشاورزی ایالات متحده در ماههای برداشت مختلف می باشد.

## Slide 59: نقش یا الگو
به معنی طرز قرار گرفتن اجسام وعوامل جزئی انها در کنار یکدیگر میباشد،برای افرادی که با علوم زمین سر
وکار دارند اصولا نقش میتواند عامل مهمی در شناسایی عوارض زمین باشد، الگوی متحد الشکل ساختمانها در
یک شهرک مسکونی ، ردیفهای متحد الشکل زمینهای کشاورزی و....میتواند مثالهایی از نقش یا الگو باشد.

## Slide 60
الگوی زمینهای کشاورزی شالیزار کاری

## Slide 61
الگوی ساختمانهای شهری

## Slide 62
تشخیص رشته قنات با استفاده از نقش و الگوی قرار گرفتن جزئییات عارضه در کنار یکدیگر

## Slide 63
الگوی کوره های اجر پزی

## Slide 64
الگوی چینش ساختمانهای مسکونی شهری

## Slide 65
الگوی کارخانه شن و ماسه

## Slide 66
نوع درختان با شاخه های میله ای مانند شوکران غربی و یا با شاخه های هموار قابل شناسائی می باشند.

## Slide 67: سایه
سایه پیده ای است که در طبیعت بوسیله ان میتوان در مورد اندازه وشکل اجسام یا
افراد قضاوت نمود در مواردی که اختلاف تن بین جسم و محیط اطراف ان وجود ندارد
سایه میتواند گزینه مهمی در تشخیص عوارض باشد همچنین سایه دید خوبی از عمق و
ارتفاع اجسام به مفسر میدهد

## Slide 68
سایه عامل
مهمی در
تشخیص خطالقعر
و خطالراسها در
مناطق
کوهستانی
میباشد

## Slide 69
سایه در تشخیص ارتفاع ساختمانهاعامل مهی است

## Slide 70
سایه پل روی رود خانه در تشخیص عارضه و ارتفاع ان موثر میباشد

## Slide 71
سایه در تشخیص همسطح نبودن خیابانها مشهود است

## Slide 72
سایه اطلاعاتی در زمینه ارتفاع ، شکل و جهت
اشیاءارائه می دهد .
گاهی اوقات تنها روش تشخیص و تعیین موقعیت عوارض سایه می باشد. مانند تیرهای برق
تشخیص بسیاری از عوارض ارتفاعی از طریق سایه ان امکانپذیر است.
گاهاً سایه مزاحم دید اشیاء قرارگرفته در سایه می گردد.

## Slide 73
سایه تیر برق در تشخیص عارضه مشهود است

## Slide 74
تشخیص دکل فشار قوی از روی الگو وسایه

## Slide 75: موقعیت توپو گرافی
موقعیت ارتفاعی منطقه مورد مطالعه میتواند به تفسیر عکسهای هوایی کمک کند به عنوان مثال در
بررسی گونه های جنگلی مناطق شمالی باید توجه داشت که درختان راش تجاری معمولا در
ارتفاع بین 750 متری تا 2000 متری از سطح متوسط ابهای ازاد میروید ودر جهت شیب های
رو به شمال رشد میکنند ولی درختهایی از قبیل توسکا از نظرتوپوگرافیک رویشگاهی بین صفر تا
هزار متر دارند.

## Slide 76
وضعیت جنگل در ارتفاعات

## Slide 77
تشخیص مزرعه چایی کاری با استفاده از توپو گرافی منطقه

## Slide 78: بافت
بافت به ریزی(نرمی) یا درشتی(زبری) اطلاق میشود البته اندازه اجسام نیز ایجاد بافت می کنند که با تغییر
مقیاس تغییر میکند.

## Slide 79
فرکانس تغییر Tone را Texture یا بافت می نامند.
آب ساکن دارای بافت یکنواخت است
در مقابل جنگل با توجه به سایه درختان دارای بافت زبری می باشد

## Slide 80
بافت و رنگ در تشخیص مناطق جنگلی و نوع درختان کمک کننده مفسران میباشد.

## Slide 81
تشخیص مرز زمینهای زراعی از مناطق لمیزرع

## Slide 82
ارتباط
محل عوارض و ارتباط بین آنها مهمولاً در شناسائی عوارض نقش مهمی ایفا می نماید.
بعنوان مثال در کنار مناطق صنعتی معمولاً راه آهن دیده می شود.
یا تاسیسات نیروگاهی بزرگ معمولاً در کنار آب احداث می گردد.

## Slide 83
اندازه
اندازه اشیاء در عکس هوائی ارتباط مستقیم با مقیاس عکس دارد.
مقایسه اندازه دو عارضه در یک عکس به تفکیک و تشخیص عوارض کمک میکند
بعنوان مثال می توان بزرگ را را از خیابان با توجه به اندازه آنها از یکدیگر تفکیک کرد.

## Slide 84
اندازه
با مقایسه عوارض می توان اندازه عوارض ناشناخته را با دقت خوبی تخمین زد.
بعنوان مثال اندازه شکل مخروطی وسط عکس را می توان در حدود 40 متر تخمین زد.

## Slide 85
اندازه
بنظر شما اندازه عارضه وسط عکس چقدر است ؟
مخروط آتشفشانی که ابعاد آن حدود 2500 متر می باشد

## Slide 86
زمان

## Slide 87
سیستمهای حمل و نقل
سیستمهای حمل و نقل مانند جاده ، راه آهن ، مسیر آب ، خطوط انتقال نیرو و خطوط لوله با توجه به شکل خطی که دارند قابل شناسائی می باشند
تفاوت عرض و وضعیت دسترسی ها ( بعنوان مثال آزاد را و راه آهن ) تفاوت در شکل ساختاری (پل ها ، برجها ، ایستگاههای پمپاژ ، سدها و بنادر )
خطوط لوله که در زیر زمین قرار گرفته اند معمولاً از لحاظ کنتراست با خاکهای اطراف متفاوت می باشند

## Slide 88
شکل و چینش ساختمانها ، ساختمان کارخانه و سازمانها و مراکز تجاری و مسکونی و دیگر زمینهای مرتبط در عکس بزرگ مقیاس قابل تشخیص می باشند.
شکل شبکه زهکشی
انباشت سنگ های معدنی در محل معادن
تشخیص معادن روباز و تخمین میزان برداشت
تشخیص معادن زیر زمینی
فرسایش خاک
کنتراست گیاهان و خاک
انعکاس عوارض خاص (مانند سقفهای ایزوگام نسبت به سقفهای آسفالت)

## Slide 89
چینش و نوع ساختمانهای کارخانه

## Slide 90
پهنه ابی پشت سد

## Slide 91
الگوی درختان و باغات کیوی در منطقه شمال کشور

## Slide 92
تشخیص جنگل ها
برای تشخیص مشخصات درخت پنج ویژگی آن عبارتند از:
درختان با مرز شلوغ ویا تو خالی
درختان با توپوگرافی انبوه
درختان با Tone شدید
درختان شاخه های میله ای
درختان پهن برگ
تشخیص مشخصات درختان در عکسهای بزرگ مقیاس (بزرگتر از1:5000) امکانپذیر می باشد و در عکسها با مقیاس کوچکتر (1:10000 تا 1:15000) جزئیات درختان ادغام شده و شناسائی با کمک ابزارهای برجسته بینی امکانپذیر برای برخی پوششها می باشد

## Slide 93
تشخیص جنگل ها
سطح مقطع درختان با مرز شلوغ و یا توخالی
ستاره شکل
صنوبر
دایره ای
شوکران
نامنظم
درختان با چوب سخت و
درختان صدمه دیده
بدون ساختار
توسکا

## Slide 94
تشخیص جنگل ها
کاج سیاه
کاج سفید
اشنگ
صنوبر لرزان
فان
غوشه
کاج قرمز
سرو سفید شرقی
درخت گل حنا

## Slide 95
تفاوت تن در تشخیص نوع درختان باغات

## Slide 96
وجود راههای دسترسی در زیر پوشش درخت

## Slide 97
تن خاکستری بیشتر دلیل وجود رطوبت

## Slide 98
تن خاکستری بیشتر دلیل وجود رطوبت

## Slide 99
وجود حصار وتک ساختمان در باغات متروکه

## Slide 100
وجود حصار در باغات میوه

## Slide 101
الگوی پل و مخازن اب قدیمی

## Slide 102: تشخیص مرز باغات باتوجه به ردیف درخت

## Slide 103: تفاوت نهر دائم با نهرهای فصلی

## Slide 104: صیفی کاری

## Slide 105: وجود نهر زیرردیف درخت

## Slide 106: شکل وبافت ساختمانی در مناطق کویری

## Slide 107: نهر های دائم و الگوی استخر

## Slide 108
پوشش گیاهی بوته زار

## Slide 109
پوشش جنگلی در تصاویر 1:40000

## Slide 110
ابگیر در مناطق شمالی

## Slide 111
تپه های شنی در مناطق کویری

## Slide 112
دهانه معدن

## Slide 113
راه اهن

## Slide 114
موتورخانه چاه اب

## Slide 115
منطقه صنعتی

## Slide 116
قبرستان

## Slide 117
جایگاه سوخت رسانی

## Slide 118
منطقه شنزار

## Slide 119
ترانس برق

## Slide 120: روشهای برجسته بینی عکسهای هوایی
1-استفاده از انواع استریوسکوپ جهت برجسته بینی عکسهای با فرمت هارد کپی
2-ایجاد دید استریوسکوپی با استفاده از هود و عینک های شاتر گلاس جهت عکسهای با فرمت سافت کپی
2-استفاده از نرم افزارهای فتوگرامتری

## Slide 121: روشهای اندازه گیری روی عکسهای هوایی بصورت دو بعدی
1- استفاده از اشل و وسایل کمکی مثل انواع ذره بین جهت اندازه گیری روی عکسهای با فرمت هارد کپی این روش ساده ترین روش اندازه گیری میباشد و از دقت کافی برخوردار نمیباشد.
2- استفاده از ارتو فتو، این روش دقیق ترین روش اندازه گیری در حالت دو بعدی روی عکسهای با فرمت سافت کپی میباشد.

## Slide 122: روشهای اندازه گیری روی عکسهای هوایی بصورت سه بعدی
تشکیل پروژه (مثلث بندی عکسهای مورد نظر) و استفاده از نرم افزارهای فتوگرامتری این روش دقیق ترین روش اندازه گیری در حالت سه بعدی میباشد و در عین حال مستلزم هزینه بالااست.